| INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE | MEDIDAS |
| --- | --- |
|  | VERSION/COD | DESCRIPCION |
|  | 750 | CARRIL GUION YESERO |
|  | MATERIALES | COMPOSICION |
|  | BASE DE ALUMINIO INYECTADO Y CUCHILLAS DE ACERO TEMPLADO |
|  | Características técnicas. BASE DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO SOBRE CUCHILLAS DE ACERO TEMPLADO DE 1 Y 1,5 MM DE ESPESOR , CON UN RETOQUE ESPECIAL PARA EVITAR QUE SE SALGAN, PINTADO POR INMERSION EN COLOR AZUL. PERFILADO POR TODAS LAS CARAS DE TRABAJO PARA CUMPLIR LO MAS PERFECTAMENTE SU MISION. EXISTEN DIVERSOS MODELOS, ESTE ES UNO DE LOS MAS ACERTADOS |
|  | Cotas. LONGITUD: 450 MM ANCHO: 90 MM PESO: 0.99 KG CUCHILLAS CENTRALES: 1 MM CUCHILLAS FRONTALES: 1.5 MM UNAS DE LAS HERRAMIENTAS MAS PERFECTA PARA SU MISION LOS ACABADOS QUE SE APLICAN SE BASAN EN AÑOS DE EXPERIENZIA FABRICANDO ESTA HERRAMIENTA. EL CARRIL GUION SE UTILIZA PARA PERFILAR LAS ESQUINAS DEJANDOLAS LIMPIAS Y PERFECTAS AL TIEMPO QUE ALISA LOS FALLOS DE LA PARED DONDE NOS APOYAMOS, SE UTILIZA EN YESO, MORTEROS, CEMENTO, ETC |  |